«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

ОАО «Курские электрические сети»

___________________ В.В. Кривов

«___» ______________ 2013 г.

# Конкурсная документация №02-13

открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора

на право заключения договора подряда на выполнение работ по строительству гаража на 30 автомобилей с ремонтными мастерскими

для нужд ОАО «Курские электрические сети»

город Курск

2013 год

- Общие положения

  - Общие сведения о конкурсе

    - ОАО «Курские электрические сети», 305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а, тел/факс (4712) 73-03-23  (далее – Организатор конкурса), Извещением о проведении конкурса, опубликованным на официальном сайте www.zakupki.gov.ru от 27 июня 2013 года, пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – поставщики) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного отбора (далее – конкурс) на право заключения Договора подряда на строительство гаража на 30 автомобилей с ремонтными мастерскими (далее – работы) для нужд ОАО «Курские электрические сети», 305035, г. Курск, ул. Асеева, д. 4-а, (далее – Заказчик).

    - Для справок обращаться:

к Организатору конкурса: ответственный – ведущий инженер отдела закупок Джиоев Артем Роландович, по адресу: 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 41, кабинет 104, тел. (4712) 73-03-23, а также по электронной почте snab@energo.sovtest.ru;

после принятия решения о Победителе конкурса и по вопросам заключения Договора с ним ответственный – ведущий инженер отдела закупок Джиоев Артем Роландович, по адресу: 305007, г. Курск, ул. Сумская, 41, кабинет 104, тел. (4712) 73-03-23, а также по электронной почте snab@energo.sovtest.ru.

    - Конкурс проводится на основании приказа  №2-13ок/З от 24 июня 2013 года.

  - Правовой статус документов

      - Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение о проведении конкурса вместе с настоящей Конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой Организатора конкурса и должны рассматриваться Участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.

      - Конкурсная заявка Участника конкурса имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором конкурса в соответствии с этим.

      - Протокол о результатах конкурса, подписанный Организатором конкурса и Победителем конкурса, имеет силу договора, определяющего обязанность сторон заключить Договор на условиях, установленных Извещением о проведении конкурса, Конкурсной документацией и Конкурсной заявкой Победителя конкурса с учетом возможности проведения преддоговорных переговоров в установленных настоящей Конкурсной документацией рамках.

      - Заключенный по результатам конкурса Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

      - Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении конкурса и настоящей Конкурсной документацией стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Прочие положения

        - Подрядчик самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Конкурсной заявки, а Организатор конкурса по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

        - Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсную заявку, если он установит, что Участник конкурса прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора конкурса, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Конкурсной комиссией решения по определению Победителя конкурса.

        - Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсные заявки Участников конкурса, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя конкурса.

        - В соответствии с Извещением о проведении конкурса, Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем до дня окончания срока подачи заявок без каких-либо для себя последствий, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех Участников конкурса об отказе от проведения конкурса в письменной форме.

- Техническое задание на выполнение работ

Основные исходные данные.

Произвести строительство гаража на 30 автомобилей с ремонтными мастерскими, согласно проектной документации.

Гараж предназначен для стоянки, ремонта и технического обслуживания грузовых и легковых автомобилей, принадлежащих ОАО «КЭС».

Производственные мощности проектируемого гаража позволяют разместить 30 единиц техники в отапливаемом помещении и производить техническое обслуживание и текущий ремонт всего подвижного состава.

Гараж с ремонтными мастерскими представляет собой двухэтажное здание. На первом этаже расположены помещения постов технического обслуживания и ремонта автомобилей, участки ремонта узлов и агрегатов, склад запасных частей, помещение мойки автомобилей, кабинеты и бытовые помещения. На втором этаже размещается стоянка на 27 легковых автомобилей.

# Характеристика земельного участка

Земельный участок для строительства гаража на 30 автомобилей с ремонтными мастерскими расположен на территории ОАО «Курские электрические сети».

Местонахождение земельного участка: г. Курск, Сеймский округ, ул. Сумская, д. 41.

Кадастровый номер земельного участка 46:29:1 03 006:46, площадью 1,0580 га.

С востока территория ОАО «КЭС» ограничена территорией РСУ-1 Горжилуправления, с юга – ул. Сумской, на северо-востоке примыкает к оврагу.

Рельеф участка спокойный, с уклоном в юго-восточном направлении. Отметки поверхности земли колеблются от 225,05 на северо-западе площадки до 224,54 на юго-востоке. Площадь земельного участка (в условных границах) – 0,3942 га.

# Обоснование схем транспортных коммуникаций

Въезд и выезд автотранспортных средств на территорию ОАО «КЭС» осуществляется через существующий въезд с ул. Сумской.

К проектируемому гаражу выполнен круговой проезд с асфальтовым покрытием.

Технологическая часть

Проект гаража на 30 автомобилей с ремонтными мастерскими разработан на основании задания на проектирование и действующих нормативных и технических документов:

СНиП 31.03-01 «Производственные здания»;

СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

СНиП 21-09-99* «Стоянки автомобилей»

ОНТП 01-91 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта», Москва, 1991 г.;

ВСН01-89 «Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслуживанию автомобилей». Минавтотранс РСФСР, Москва, 1990г.;

ППБ01-93* «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», Москва, 1993 г.;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», Москва, 2009 г.

Размеры гаража в плане – 65,22 х 21,6 м.

Здание состоит из следующих производственных и вспомогательных помещений:

На первом этаже:

- участок ТО и ТР;

- помещения ремонтной мастерской;

- помещение мойки автомобилей;

- помещение склада запасных частей;

- кабинет механиков;

- санузел и бытовые помещения;

- помещения венткамеры, электрощитовой, теплового пункта и кладовой для инструмента.

На втором этаже:

- помещение для стоянки 27 легковых автомобилей;

- венткамера;

Архитектурно- строительные решения

Размеры здания – 65,22 м х 21,6 м (в осях), высота– 8,64 м.. Колонны – стальные из труб, защищенных слоем штукатурки по сетке. Перекрытие и покрытие – монолитное железобетонное. Кровля рулонная. Наружные стены трехслойные: -  внутренний слой из газосиликатных блоков толщиной 200 мм, утеплитель – пенополистирол толщиной 80 мм, наружный слой – из силикатного кирпича.  Внутренние стены и перегородки – из газосиликатных блоков и глиняного кирпича. Полы бетонные, керамические, линолеум. Окна и двери – пластиковые. Окна по оси А – глухие противопожарные с пределом огнестойкости Е60. Ворота – распашные из панелей типа «Сэндвич» по серии 1.435.9-17 в.2

Теплоснабжение, отопление и вентиляция

# Теплоснабжение

В настоящем проекте предусмотрено подключение проектируемого гаража на 30 автомобилей к тепловым сетям предприятия и устройство индивидуального теплового пункта.

Тепловой пункт предназначен для присоединения систем теплопотребления гаража к тепловым сетям.

Для теплоснабжения здания теплом и горячей водой принята зависимая схема присоединения системы отопления и двухступенчатая смешанная схема системы ГВС.

Помещения различного функционального назначения (1 и 2 этажи) обеспечены самостоятельными системами вентиляции и противодымной защиты.

Отопление и теплоснабжение калориферов

Система отопления двухтрубная, тупиковая, с нижней разводкой, самостоятельная для каждого этажа.

Расчетная температура воды для системы отопления 110-700С.

Нагревательные приборы чугунные радиаторы МС-140-108 и регистры из гладких труб.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов кранами ручными двойной регулировки КРДШ, отключение приборов и веток кранами шаровыми.

Системы монтируются из труб водогазопроводных легких по ГОСТ 3262-75* и труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ду65мм.

Трубы в пределах теплового пункта и магистральные трубопроводы отопления для 2 этажа и магистральные трубопроводы системы теплоснабжения теплоизолируются трубками теплоизоляционными на основе вспененного синтетического каучука с температурой применения до 1500С «K-Flex SOLAR HT».

# Вентиляция

Вентиляция помещений запроектирована приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Для удаления выхлопных газов от автомобиля на участке ТО и ТР предусмотрена установка местного вытяжного устройства «Дроппер».

Удаление воздуха из производственных помещений из верхней зоны через решетки с фиксированными жалюзи. В помещении мойки воздух удаляется из верхней и нижней зон поровну системой с механическим побуждением. Самостоятельные системы естественной вытяжной вентиляции предусмотрены для помещений непроизводственного назначения (склада, кладовой, ИТП и т.д.)

Вентиляция стоянки автомобилей приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Для достижения нормируемого уровня по шуму в рабочей зоне, системы приточно-вытяжной вентиляции укомплектованы шумоглушителями.

# Противодымная защита

Для удаления продуктов горения с этажа пожара и обеспечения эвакуации людей из помещения в начальной стадии пожара проектом предусматриваются системы противодымной защиты в составе:

- вытяжной противодымной вентиляции для помещений 1 этажа и стоянки автомобилей;

- конструкций и оборудования спецназначения;

- технических средств управления.

Расчет количества удаляемого дыма произведен согласно МР «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий» ФГУ ВНИИПО и СНиП 41-01-2003.

Удаление дыма предусматривается с каждого этажа отдельной системой.

Вентиляторы дымоудаления приняты специального исполнения, сохраняющие работоспособность при температуре 6000С в течение 1 часа. Фирма-изготовитель «Веза».

Вентиляторы крышного типа, устанавливаются на специальные стаканы со встроенным обратным клапаном и присоединением к воздуховоду.

На этаже пожара предусматривается автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции и включение системы дымоудаления.

Водоснабжение и водоотведение

#### Внутренний водопровод и канализация

Для здания гаража с ремонтными мастерскими запроектированы системы: а) хозяйственно-питьевой водопровод; б) водопровод технической воды; в) оборотное водоснабжение для мойки автомобилей; г)горячий водопровод; д) бытовая канализация; е) производственная канализация.

Расчетные расходы определены в соответствии с указаниями СНиП 2.04.02-84, СНиП 21-02-99, ВСН 01-89.

Водоснабжение проектируемого здания холодной водой предусматривается от существующих наружных сетей водопровода диаметр 200мм по ул. Сумская.

Для учета хозяйственно-питьевого потребления холодной воды на вводе водопровода в здание предусматривается установка водомерного узла. Для нужд пожаротушения на вводе водопровода также предусматривается учет холодной воды (запроектирован самостоятельный водомерный узел на пожаротушение).

Трубопроводы системы хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 ((проходящих по помещениям ремонтной мастерской) и полипропиленовых труб PPRС, PN20 (проходящих в помещении санузла и душевой).

Для мойки автомобилей запроектирована система оборотного водоснабжения    ЗАО «Техносфера». Технологическая схема оборотного водоснабжения включает в себя: а) сборный лоток-песколовка ЛПЛ 1.4; б) сборная емкость; в)установка очистки сточных вод от автомоек «Поток 1»; г)емкость чистой воды в комплекте с насосом; д)комплект трубопроводов и арматуры. Все это оборудование поставляется ЗАО «Техносфера» комплектно.

Трубопроводы системы горячего водоснабжения запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 (проходящих по помещениям ремонтной мастерской) и полипропиленовых труб PPRС, PN20 (проходящих в помещении санузла и душевой).

Сбор и отвод бытовых стоков от здания гаража предусматривается внутренней канализационной сетью в колодец наружной сети бытовой канализации. Внутренняя сеть канализации состоит из поэтажных разводок, стояков, сборных трубопроводов. Из здания стоки отводятся через канализационный выпуск. Стояк бытовой канализации выводятся выше кровли на 500мм.

Внутренняя сеть бытовой канализации здания (поэтажные разводки, стояки, сборные трубопроводы) запроектирована из полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 22689-89. Выпуск канализации проектируется из канализационных труб из непластифицированного поливинилхлорида по ТУ 6-19-307-86. Вентиляционный канализационный стояк, проходящий по помещению автостоянки, запроектирован из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Монтаж и приемку систем водоснабжения и канализации производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов  систем водоснабжения  и канализации из полимерных материалов» и СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена».

#### Наружный водопровод и канализация.

Водоснабжение проектируемого здания предусматривается от существующих наружных сетей водопровода диаметр 200мм по ул. Сумская.

Для подачи воды к проектируемому зданию от существующих сетей водопровода запроектирована сеть наружного водопровода из напорных полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR17 Ф160мм по ГОСТ 18599-2001.

Наружное пожаротушение проектируемого здания (степень огнестойкости-II, категория по пожарной опасности-В, строительный объем-11500м3), с расчетным расходом  15 л/сек, (СП  8.13130.2009  табл.3 и СНиП 21-02-99 табл.6), предусматривается из существующего и проектируемого пожарных гидрантов, установленных в колодцах на наружной сети водопровода.

Сброс бытовых стоков от здания гаража предусматривается в существующую сеть внутриплощадочной канализации Ф150мм. Проектом предусматривается перекладка (вынос) участка существующей сети канализации, попавшей под проектируемое здание гаража.

Наружная сеть бытовой канализации проектируется самотечная. Самотечная сеть бытовой канализации запроектирована из канализационных керамических труб по ГОСТ 286-82.

Монтаж и испытание систем водопровода и канализации производить согласно требований СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

# Система автоматического пожаротушения.

Источником водоснабжения для нужд пожаротушения здания служит наружная сеть существующего водопровода Ф200мм по ул. Сумская. Проектируемое здание по функциональному назначению разделено на два пожарных отсека: а) стоянка автомобилей (степень огнестойкости-II, категория по пожарной опасности-В, строительный объем-5700м3); б) ремонтные мастерские (степень огнестойкости-II, категория по пожарной опасности-В, строительный объем-5800м3).

Проектом предусмотрено оборудование автоматической спринклерной водозаполненой системой пожаротушения помещений автостоянки. Так же предусмотрено внутреннее пожаротушение помещений автостоянки и ремонтных мастерских из пожарных кранов диаметром 65 мм. Проектом предусматривается одна секция спринклерной установки с узлом управления.

Система пожаротушения помещений автостоянки предназначена для автоматического обнаружения очага загорания в защищаемых помещениях с формированием сигнала о пожаре и для локализации и тушения пожара без участия человека. Сигнал о начале работы установки подается в помещение охраны. Режим работы автоматической установки водяного пожаротушения круглосуточный.

Основные расчетные характеристики установок пожаротушения принимаем согласно СП 5.13130.2009 , СП  10.13130.2009, СНиП  21-02-99.

Электроснабжение и электрооборудование.

# Электроснабжение

Источником электроснабжения является существующая трансформаторная подстанция ТП-300, РУ-0,4 кВ. По степени надежности электроснабжения проектируемое здание относится к потребителям III категории. Электроснабжение проектируемого гаража предусмотрено по двум самостоятельным вводам. Каждый ввод выполнен кабелем ВВГнг-5х95 мм2. Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой на первом этаже установлено ВРУ. В качестве вводно-распределительного устройства приняты шкафы типа ВРУ-3АТ-12, ВРУ 8504, ЩРУН-3/30 и панель АВР. Для распределения электроэнергии используются щиты типа ЩРН фирмы «ЭКФ». Для электропотребителей I категории надежности предусмотрена установка панели АВР.  Учет электроэнергии предусмотрен на панели в ВРУ. В качестве приборов учета используются многотарифные электронные счетчики типа «Меркурий-230ART».

# Силовое электрооборудование

Напряжение сети 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформатора. Силовыми потребителями являются электродвигатели технологического и вентиляционного оборудования и освещение.

В соответствии с СП 31-110-2003, электроприемники проектируемого здания по степени надежности электроснабжения относятся к следующим категориям:

- I категория – аварийное освещение, установка автоматического пожаротушения, установка автоматической пожарной сигнализации, вентиляция дымоудаления;

- III категория – все остальные электроприемники.

Магистральные и групповые сети выполняются кабелем марки ВВГнгLS и прокладываются:

- в технических помещениях открыто по стенам в кабель - каналах;

- в помещении ИТП и насосной открыто по стенам в виниловых гофрированных трубах;

- в остальных помещениях скрыто в штробах стен.

Кабели сечением до 10 мм2 проложить в коробах по стенам на высоте не ниже 3 м от пола. Кабели сечением выше 10 мм2 проложить открыто по кабельному лотку по стенам на высоте не менее 3,5 м от пола. Стояки выполняются в виниловых трубах.

# Электроосвещение

Проектом предусмотрены следующие виды освещения:

- рабочее;

- аварийное безопасности;

- аварийное эвакуационное.

# Заземление. Уравнивание потенциалов

Для защиты от поражения электрическим током в проекте предусмотрена система заземления электроустановок типа ТN-S. Для заземления и уравнивания потенциалов используется главная заземляющая жила (ГЗЖ), находящаяся во ВРУ на первом этаже здания.

Заземлению подлежат корпуса всех металлических щитов, электродвигателей, сантехнических систем, венткороба, лотки для прокладки кабелей и проводов. Кроме того, в качестве дополнительной меры защиты от поражения электрическим током, проектом предусмотрена установка устройства защитного отключения (УЗО).

# Молниезащита

Здание гаража относится ко II категории молниезащиты. Комплекс средств молниезащиты здания включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии и устройства защиты от вторичных воздействий молнии. Токи молнии, попадающие в молниеприемник, отводятся в заземлитель через систему токоотводов и растекаются в земле.

В качестве молниеприемного устройства принимается молниеприемная сетка с шагом ячеек не менее 9х9 м, выполненная из стальной полосы (табл. 3 РД 34.21.122-87), накладываемая на кровлю. Выступающие над кровлей металлические элементы (трубы, вентиляционные  устройства и т. д.) присоединяются к молниеприемнику полосой 40х4 мм.

Наружный контур заземления состоит из кольцевого стального прямоугольного оцинкованного проводника сечением 40х5 мм (табл. 3 РД 34.21.122-87), проложенного по периметру здания на глубине 0,8 м и на расстоянии 1,2 м от стен подземной части здания и присоединенных к нему с шагом не более 20 м горизонтальных электродов-заземлителей, выполненных из угловой стали сечением 50х50х5 мм, длиной 2,5 м.

Связь и сигнализация.

# Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре

В соответствии с СП 5.13130.2009 табл. А.3 «Перечень помещений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», все помещения, за исключением помещений категории В4 и Д, санузлов и помещений с мокрыми технологическими процессами, оборудуются автоматической пожарной сигнализацией.

Система пожарной сигнализации предусматривается на базе аппаратуры интегрированной системы охраны «Орион» (ИСО «Орион») производства НВП «Болид» (г. Королев Московской области). В качестве датчиков приняты извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП212-83СМ, тепловые ИП1114-01-А1 и ручные ИПР.

Сеть пожарной сигнализации выполнена кабелем КПВВнгLS - 2х0,5 мм, прокладываемым открыто, в ПВХ кабель - канале.

# Мероприятия по технике безопасности, промышленной санитарии и охране труда

Комплекс мероприятий по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии выполнять в соответствии с ОНТП 01-91.

Компоновка помещений и технологического оборудования выполнена с учетом обеспечения последовательности технологических процессов и нормальных проходов между оборудованием и стенами здания.

Для создания безопасных и благоприятных условий труда предусмотрены следующие мероприятия:

- обеспечение пожаробезопасности в соответствии Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ;

- создание нормального температурного режима в производственных и бытовых помещениях за счет системы отопления;

- создание оптимальной освещенности на рабочих местах и в бытовых помещениях в соответствии с требованиями действующего СНиП.

Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны соответствовать общим требованиям безопасности труда, предусмотренным ГОСТ12.3.002-75*, а также требованиям безопасности различных групп производственных процессов:

- оборудование производственное ГОСТ12.2.003-91;

- ремонт и техническое обслуживание автомобилей ГОСТ 12.3.017-79.

Безопасные условия труда работающих обеспечиваются принятыми в проекте объемно-планировочными и конструктивными решениями, системами вентиляции, отопления и освещения.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка | га | 0,3942 |
| 2 | Площадь твердого покрытия | м2 | 1447,6 |
| 3 | Площадь застройки | м2 | 2495 |
| 4 | Плотность застройки | % | 37 |
| 5 | Число стояночных мест | ед | 27 |
| 6 | Число постов ТО и ТР | ед | 5 |
| 7 | Тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,326 |
| 8 | Расчетная электрическая мощность | кВА | 85,9 |
| 9 | Расход воды | м3/сут | 1,88 |
| 10 | Количество работающих (всего) | чел | 50 |
| 11 | Количество работающих в наибольшую смену | чел | 50 |
| 12 | Общая сметная стоимость строительства (в текущих ценах) | млн. руб | 66017.90 |
| 13 | Продолжительность строительства | мес | 28 |

Произвести все необходимые подготовительные строительно-монтажные работы на месте работ.

Весь строительный мусор, образующийся в результате выполнения работ, незамедлительно вывозится  исполнителем за пределы предприятия и утилизируется.

Условия исполнения:

Исполнитель представляет  коммерческое предложение на выполнение этапов работ с приложением цен на объемы работ.

Все работы Исполнитель выполняет «под ключ» и несёт полную ответственность за эксплуатирование здания, в соответствии с нормами,  в течение гарантийного срока.

Во время проведения конкурса Исполнитель должен предоставить список потенциальных субподрядчиков, которые будут обсуждаться на коммерческих переговорах. Любой субподрядчик предложенный после может быть отклонен без затрат для Заказчика.

Монтаж и шефмонтаж.

Исполнитель отвечает за предоставление всего монтажного оборудования, включая краны, леса, сварочное оборудование, оборудование ТБ, расходные материалы и т.д. Исполнитель должен предоставить руководителя работ из своего штата для надзора за проведением строительно-монтажных работ, который также будет следить за качеством работ и соблюдением правил безопасности при производстве работ.

Сроки выполнения работ.

Контроль за работой предусматривает собой точное соблюдение графика производства работ, согласование всех изменений, которые могут возникнуть в процессе производства работ с Заказчиком до начала их выполнения.

| № п/п | Этап работ | Срок выполнения работ | Расчетная цена этапа, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы: земляные, фундаменты, колонны, перекрытия | начало 01.08.2013г. – окончание 31.12.2013г | 18 485 000,00 |
| 2. | Общестроительные работы: колонны, перекрытия, стены, кровля, проемы, лестницы, полы, входы, отделочные работы (внутренние) | начало 01.01.2014г. – окончание 31.12.2014.г | 20 000 000,00 |
| 3. | Отделочные работы (внутренние и наружные), сантехнические работы, отопление, индивидуальные тепловой пункт, вентиляцию, теплоснабжение приточных установок, электрооборудование и электроосвещение, автоматическое пожаротушение, тепловая сеть, сети водопровода и канализации, технологическое оборудование, пусконаладочные работы, общеплощадочные работы. | начало 01.01.2015г. – окончание 31.12.2015г | остаток |

Гарантии

Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и поставленных материалов  в течение 36 месяцев с  момента подписания окончательного акта приемки-сдачи выполненных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

При получении в течение гарантийного срока (36 месяцев с момента подписания окончательного акта приёмки – сдачи работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) сообщения (факс, телеграмма, e-mail) от Заказчика о выявлении недостатков в выполненных работах или дефектах в поставленном оборудовании, Исполнитель обязуется в срок не более 72 часов с момента отправки Заказчиком сообщения обеспечить прибытие своего представителя со всем необходимым для устранения недостатков, дефектов и неисправностей своими силами и за свой счёт.

Если Исполнитель в течение указанного срока не примет мер для устранения недостатков в выполнении работ, то Заказчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц. В этом случае  Исполнитель возмещает Заказчику фактические затраты на устранение недостатков на основании счёта.

В случае невыполнения Исполнителем своих обязательств в период гарантийного срока последний выплачивает Заказчику, после выставления Заказчиком Исполнителю претензии, пени в следующих размерах:

1% от общей суммы Договора за каждую полную неделю задержки устранения выявленных недостатков.

В том случае, если Исполнитель в процессе производства работ не учел материалы, узлы, детали, необходимые для выполнения работ по всему проекту, он поставляет их дополнительно за свой счет.

Условия оплаты

Оплата работ по договору осуществляется в следующем порядке:

- 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек – в срок не позднее «31» декабря 2013г.;

- 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек – в срок не позднее «31» декабря 2014г.;

- ____________________________________ – в срок не позднее «31» декабря 2015г.

Оплата осуществляется безналичным расчетом при условии подписания промежуточных актов приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры.

Штрафы

Штрафные санкции налагаются на Исполнителя в объеме от 1% от общей суммы контракта за каждую полную неделю  задержки выполнения работ.

Цена

На предлагаемый общий объем работ устанавливается максимальная цена в размере 66 017 900,00 (шестьдесят шесть миллионов семнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в рублях РФ, в том числе НДС.

Страховка

Исполнитель должен иметь страховку на все виды производимых работ на случай причинения материального вреда Заказчику. Исполнитель должен обеспечить выполнение вышеуказанных работ с соблюдением норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

При несчастном случае с работником Исполнителя, произошедшим в связи с нарушением правил безопасного выполнения работ, Заказчик не несёт никакой ответственности, а Исполнитель должен иметь страховку на своих работников.

- Проект Договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА НА 30 АВТОМОБИЛЕЙ С РЕМОНТНЫМИ МАСТЕРСКИМИ

| г. Курск | «_____»_______________ 2013 год |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Курские электрические сети» в лице ______________________________________________, действующего на основании _________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________________________ в лице _____________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые далее Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору) и утвержденной Заказчиком сводным сметным расчетом (приложение №2) и сдать результаты работ Заказчику.

  - Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

  - Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №________________ от «_____»_________________20____г., полученном в ___________________________________________________________ (регистрационный номер в Государственном  реестре  Саморегулируемых организаций _____________________________).

  - Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, после утверждения Заказчиком, разработанным сводным сметным расчетом (приложение №2)к настоящему договору.

  - Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

  - Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации.

Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора __________ руб. (___________________), кроме того НДС составляет _______________руб. (_______________).

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет __________________ (___________________________).

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

  - Оплата работ по договору осуществляется в следующем порядке:

- 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек – в срок не позднее «31» декабря 2013г.;

- 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек – в срок не позднее «31» декабря 2014г.;

- ____________________________________ – в срок не позднее «31» декабря 2015г.

  - Оплата осуществляется безналичным расчетом при условии подписания промежуточных актов приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры.

  - Исключительно по решению Заказчика, по выполняемым Подрядчиком работам, Заказчиком может быть оплачен Подрядчику авансовый платеж в размере, порядке и сроки, которые определяются исключительно Заказчиком. При согласии Подрядчика с указанным решением Заказчика, указанные изменения условий Договора оформляются между Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок выполнения работ по Договору:

Срок начала работ по Договору: в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

Срок завершения работ: «31» декабря 2015г.

  - Выполнение работ осуществляется по Календарному плану строительства объектов, который является (Приложением №3) к настоящему Договору.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

- Обеспечить Подрядчика Техническим заданием Заказчика (приложение №1), сводным сметным расчетом (приложение №2) и проектно сметной документацией.

- Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и разрешений.

- Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 3, 10 и 11 настоящего Договора.

- Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по настоящему Договору.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

  - привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

  - организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.

- Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

- Заказчик вправе осуществлять контроль соблюдения персоналом Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

По результатам контроля рабочих мест Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков), при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований:

- выдавать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ;

- принимать меры по пресечению выявленных нарушений, вплоть до отстранения бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказа от их дальнейшего допуска;

- требовать замены бригады или лиц отстраненных от работы, корректировки сроков графика выполнения работ, компенсации любых издержек и/или убытков, понесенных Заказчиком в связи с выполнением указанных мероприятий и нарушениями Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

  - Выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1.1. настоящего Договора, в объеме утвержденной, в установленном настоящим Договором порядке, проектно-сметной документации и сроки в соответствии с Календарным планом строительства объекта и сдать результат работ Заказчику.

  - При производстве работ предусмотренных настоящим Договором не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

  - Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком в соответствии со строительными нормами и правилами.

  - До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

  - Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.

  - Подрядчик обязан в обязательном порядке письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемых субподрядчиков.

Привлекаемые Подрядчиком субподрядчики должны осуществлять работы на основании допуска, полученного в соответствующей саморегулируемой организации.

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.

Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками путем направления в адрес Заказчика заверенных Подрядчиком копий договоров с субподрядными организациями с указанием объекта, и календарного плана (Приложение№3) проектно сметной документацией на выполнение работ, которые в целом должны соответствовать аналогичным обязательствам Подрядчика перед Заказчиком. В представляемой информации также должны содержаться сведения о документах субподрядчиков, полученных в соответствующей саморегулируемой организации и подтверждающих допуск к выполнению субподрядчиком соответствующих видов работ.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков и, как за свои собственные действия, по настоящему договору несет Подрядчик.

Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 30 (тридцать) % от цены настоящего Договора, заключенного Подрядчиком с Заказчиком.

  - Заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

  - Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев. Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях. При групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Соблюдать все действующие нормативы и правила охраны труда при производстве работ, правила внутреннего трудового распорядка, установленные Заказчиком.

Обеспечить эффективную работу собственной системы контроля работающих бригад.

Обеспечивать безопасность технологии выполнения работ всеми членами бригады.

Принимать меры по устранению нарушений требований безопасности при производстве работ бригадой на территории строительной площадки и/или на объекте.

Не приступать самовольно к выполнению работ, без оформления наряда/распоряжения/Акта допуска на производство строительно-монтажных работ, без выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места и допуска к работе персоналом Заказчика, без применения необходимых средств защиты, спецодежды.

Обеспечить выполнение объема работ, предусмотренного настоящим Договором, исключить выполнение не согласованных с Заказчиком работ, работ, не определенных нарядом/распоряжением/Актом допуска на производство строительно-монтажных работ, в том числе выполнение работ на неподготовленном рабочем месте, не включенным в состав бригады и не получившим инструктажа по безопасности персоналом Подрядчика (привлеченных субподрядчиков).

Не препятствовать контролю со стороны персонала Заказчика в части проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлекаемых субподрядчиков), с принятием со стороны Заказчика, при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований, действенных мер к персоналу Подрядчика (привлеченных субподрядчиков), в том числе, таких как выдача предписания, отстранение бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказ от их дальнейшего допуска и необходимости проведения их замены Подрядчиком.

Указанные действия Заказчика являются обязательными и безусловными для исполнения Подрядчиком (привлеченными субподрядчиками).

При отстранении Заказчиком персонала Подрядчика (привлеченных субподрядчиков) от выполнения работ по настоящему Договору по причинам выявления грубых нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований, Подрядчик обязан компенсировать и возместить Заказчику любые издержки и/или убытки, понесенные Заказчиком в связи с выполнением контрольных мероприятий и выявлением вышеуказанных нарушений Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

  - Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

  - Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Акта осмотра за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

  - Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания Акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

  - Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта (в том числе ранее переданную Заказчиком документацию).

  - Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

  - Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с календарным планом строительства объекта.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

  - В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору по основаниям, указанным в Разделе 16 настоящего Договора, Подрядчик обязуется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня направления уведомления об отказе от исполнения Договора вернуть Заказчику сумму авансовых платежей, за вычетом стоимости принятых Заказчиком работ.

  - В случае если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.

  - Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

  - Выставлять счета-фактуры, по форме и в сроки, установленные действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ).

  - В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков в порядке п.6.8  настоящего Договора, Подрядчик обязан включить в договоры с указанными субподрядчиками положения п.6.9, 6.10, настоящего Договора.

  - При возникновении на Объекте Заказчика повреждений в результате стихийных бедствий, Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ по ликвидации последствий аварий на основе отдельно заключаемого договора в соответствии с расценками Заказчика.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

- Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

- Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

- Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента обращения Заказчика.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

- Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами после подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

- При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

  - Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика.

  - Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику  не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ.

  - Подрядчик приступает к выполнению работ предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, в течении трех дней со дня подписания договора.

  - Подрядчик ведет журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Форма журнала должна соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6, утвержденным постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. № 71а, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

  - В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

  - Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия  используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

  - Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат разработанной проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

    - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

    - исключить любую работу;

    - изменить характер или качество, или вид любой части работы;

    - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ.

  - Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

  - В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:

- систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.

10. ПРИЕМКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

  - Сдача-приемка работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора осуществляется поэтапно и оформляется Актами выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

  - Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной  приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

  - Подрядчик обязан в соответствии с Календарным планом  представлять Заказчику  формы КС-2, КС-3, акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.

  - Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам КС-2, КС-3) и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

  - Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

  - Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

  - В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

  - При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

  - Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков.

11. ПРЕДПУСКОВЫЕ И ПУСКОВЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

  - Все виды испытаний проводятся Заказчиком в присутствии Подрядчика.

  - Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.

12. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

  - Право собственности на объект возникает у Заказчика (риск случайной гибели или  повреждения объекта переходят к Заказчику) после подписания акта приемки законченного строительством объекта.

  - Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  - Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, после чего ответственность за  их сохранность переходит к Заказчику.

  - Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания Акта КС-11, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания Акта КС-11, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

  - Подрядчик не имеет права продавать  или  передавать строящийся  или построенный объект, или его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

13. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты:

  - за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ (поставки материалов и оборудования) - пени в размере 0,1 процента от стоимости этапа работ (не поставленных материалов и оборудования, не оказанных услуг) согласно Календарному плану за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 20 процентов от стоимости этапа работ;

  - за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику -пени в размере 0,1 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 20 процентов от цены Договора;

  - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки, но не более 20 процентов от цены Договора;

  - в случае не вывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;

- В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1 процента от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию, но не более 20 процентов от цены Договора.

- В случае нарушения Подрядчиком сроков представления документов предусмотренных  п. 10.3 настоящего договора, Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 процента от цены договора, за каждый день просрочки представления любого из документов предусмотренных п. 10.3 настоящего договора, но не более 20 процентов от цены Договора.

- Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

- В случае несоблюдения Подрядчиком, при выполнении Работ предусмотренных настоящим Договором, требований настоящего Договора, Подрядчик за свой счет производит доработки, связанные с устранением допущенных нарушений.

- В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки, которая будет удерживаться из суммы, подлежащей оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  - Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение стороной своих обязательств по договору.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

  - Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

  - Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующим:

    - война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

    - массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

    - восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

    - массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

    - другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

  - Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

  - В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

- В случае возникновения споров и/или разногласий, вытекающих из настоящего Договора, Стороны примут все меры к их разрешению путем проведения переговоров.

- Претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны быть предъявлены в течение 1 (одного) месяца после возникновения основания для их предъявления. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового отправления.

- Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на ее полное или частичное удовлетворение, или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее  15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии.

- Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Курской области.

16. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением случаев установленных настоящим Договором.

  - В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

  - Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 16.2. настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, являющимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

  - Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив об отказе от исполнения обязательств Подрядчика за 3 (три) дня до даты предполагаемого отказа от исполнения обязательств. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления об одностороннем отказе Заказчиком от исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

  - После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

  - Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

    - возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

    - остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней.

  - По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности.

17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

  - Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за свои собственные.

  - Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

  - Требования пункта 17.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

  - Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований Раздела 17 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Уступка права требования по настоящему договору может быть произведена Подрядчиком исключительно после предварительного письменного согласования уступки права требования Заказчиком.

  - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.6. настоящего Договора, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

  - В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 20 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

  - При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

  - Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Договор вступает в силу и считается заключенным сторонами с момента подписания Сторонами настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

    - Техническое задание (Приложение №1).

    - Сводный сметный расчет (Приложение №2).

    - Календарный план строительства объекта (Приложение №3).

4.       Локальные сметные расчеты (Приложение№4) Приложение №4 составляется  после утверждения сводного сметного расчета.

20. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ОАО «Курские электрические сети» 305035, г. Курск, улица Асеева, 4а ИНН 4632064246 КПП 463250001 ОГРН 1064632038987 ОАО Банк ЗЕНИТ в «Курский» филиал р/с 40702810300050000620 к/с 30101810700000000714 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области БИК 043807714 ______________ ______________ _______________ | _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ |

Приложение № 1

к договору подряда от «_____»__________20___г.

## Техническое задание

Произвести строительство гаража на 30 автомобилей с ремонтными мастерскими, согласно проектной документации.

Гараж предназначен для стоянки, ремонта и технического обслуживания грузовых и легковых автомобилей, принадлежащих ОАО «КЭС».

Производственные мощности проектируемого гаража позволяют разместить 30 единиц техники в отапливаемом помещении и производить техническое обслуживание и текущий ремонт всего подвижного состава.

Гараж с ремонтными мастерскими представляет собой двухэтажное здание. На первом этаже расположены помещения постов технического обслуживания и ремонта автомобилей, участки ремонта узлов и агрегатов, склад запасных частей, помещение мойки автомобилей, кабинеты и бытовые помещения. На втором этаже размещается стоянка на 27 легковых автомобилей.

# Характеристика земельного участка

Земельный участок для строительства гаража на 30 автомобилей с ремонтными мастерскими расположен на территории ОАО «Курские электрические сети».

Местонахождение земельного участка: г. Курск, Сеймский округ, ул. Сумская, д. 41.

Кадастровый номер земельного участка 46:29:1 03 006:46, площадью 1,0580 га.

С востока территория ОАО «КЭС» ограничена территорией РСУ-1 Горжилуправления, с юга – ул. Сумской, , на северо-востоке примыкает к оврагу.

Рельеф участка спокойный, с уклоном в юго-восточном направлении. Отметки поверхности земли колеблются от 225,05 на северо-западе площадки до 224,54 на юго-востоке. Площадь земельного участка (в условных границах) – 0,3942 га.

# Обоснование схем транспортных коммуникаций

Въезд и выезд автотранспортных средств на территорию ОАО «КЭС» осуществляется через существующий въезд с ул. Сумской.

К проектируемому гаражу выполнен круговой проезд с асфальтовым покрытием.

Технологическая часть

Проект гаража на 30 автомобилей с ремонтными мастерскими разработан на основании задания на проектирование и действующих нормативных и технических документов:

СНиП 31.03-01 «Производственные здания»;

СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

СНиП 21-09-99* «Стоянки автомобилей»

ОНТП 01-91 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта», Москва, 1991 г.;

ВСН01-89 «Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслуживанию автомобилей». Минавтотранс РСФСР, Москва, 1990г.;

ППБ01-93* «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», Москва, 1993 г.;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», Москва, 2009 г.

Размеры гаража в плане – 65,22 х 21,6 м.

Здание состоит из следующих производственных и вспомогательных помещений:

На первом этаже:

- участок ТО и ТР;

- помещения ремонтной мастерской;

- помещение мойки автомобилей;

- помещение склада запасных частей;

- кабинет механиков;

- санузел и бытовые помещения;

- помещения венткамеры, электрощитовой, теплового пункта и кладовой для инструмента.

На втором этаже:

- помещение для стоянки 27 легковых автомобилей;

- венткамера;

Архитектурно- строительные решения

Размеры здания – 65,22 м х 21,6 м (в осях), высота– 8,64 м. Колонны – стальные из труб, защищенных слоем штукатурки по сетке. Перекрытие и покрытие – монолитное железобетонное. Кровля рулонная. Наружные стены трехслойные: – внутренний слой из газосиликатных блоков толщиной 200мм, утеплитель – пенополистирол толщиной 80 мм, наружный слой – из силикатного кирпича.  Внутренние стены и перегородки – из газосиликатных блоков и глиняного кирпича. Полы бетонные, керамические, линолеум. Окна и двери – пластиковые. Окна по оси А – глухие противопожарные с пределом огнестойкости Е60. Ворота – распашные из панелей типа «Сэндвич» по серии 1.435.9-17 в.2

Теплоснабжение, отопление и вентиляция.

# Теплоснабжение

В настоящем проекте предусмотрено подключение проектируемого гаража на 30 автомобилей к тепловым сетям предприятия и устройство индивидуального теплового пункта.

Тепловой пункт предназначен для присоединения систем теплопотребления гаража к тепловым сетям.

Для теплоснабжения здания теплом и горячей водой принята зависимая схема присоединения системы отопления и двухступенчатая смешанная схема системы ГВС.

Помещения различного функционального назначения (1 и 2 этажи) обеспечены самостоятельными системами вентиляции и противодымной защиты.

Отопление и теплоснабжение калориферов

Система отопления двухтрубная, тупиковая, с нижней разводкой, самостоятельная для каждого этажа.

Расчетная температура воды для системы отопления 110-700С.

Нагревательные приборы чугунные радиаторы МС-140-108 и регистры из гладких труб.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов кранами ручными двойной регулировки КРДШ, отключение приборов и веток кранами шаровыми.

Системы монтируются из труб водогазопроводных легких по ГОСТ 3262-75* и труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ду65мм.

Трубы в пределах теплового пункта и магистральные трубопроводы отопления для 2 этажа и магистральные трубопроводы системы теплоснабжения теплоизолируются трубками теплоизоляционными на основе вспененного синтетического каучука с температурой применения до 1500С «K-Flex SOLAR HT».

# Вентиляция

Вентиляция помещений запроектирована приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Для удаления выхлопных газов от автомобиля на участке ТО и ТР предусмотрена установка местного вытяжного устройства «Дроппер».

Удаление воздуха из производственных помещений из верхней зоны через решетки с фиксированными жалюзи. В помещении мойки воздух удаляется из верхней и нижней зон поровну системой с механическим побуждением. Самостоятельные системы естественной вытяжной вентиляции предусмотрены для помещений непроизводственного назначения (склада, кладовой, ИТП и т.д.)

Вентиляция стоянки автомобилей приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Для достижения нормируемого уровня по шуму в рабочей зоне, системы приточно-вытяжной вентиляции укомплектованы шумоглушителями.

# Противодымная защита

Для удаления продуктов горения с этажа пожара и обеспечения эвакуации людей из помещения в начальной стадии пожара проектом предусматриваются системы противодымной защиты в составе:

- вытяжной противодымной вентиляции для помещений 1 этажа и стоянки автомобилей;

- конструкций и оборудования спецназначения;

- технических средств управления.

Расчет количества удаляемого дыма произведен согласно МР «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий» ФГУ ВНИИПО и СНиП 41-01-2003.

Удаление дыма предусматривается с каждого этажа отдельной системой.

Вентиляторы дымоудаления приняты специального исполнения, сохраняющие работоспособность при температуре 6000С в течение 1 часа. Фирма-изготовитель «Веза».

Вентиляторы крышного типа, устанавливаются на специальные стаканы со встроенным обратным клапаном и присоединением к воздуховоду.

На этаже пожара предусматривается автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции и включение системы дымоудаления.

Водоснабжение и водоотведение

#### Внутренний водопровод и канализация.

Для здания гаража с ремонтными мастерскими запроектированы системы: а) хозяйственно-питьевой водопровод; б) водопровод технической воды; в) оборотное водоснабжение для мойки автомобилей; г)горячий водопровод; д) бытовая канализация; е) производственная канализация.

Расчетные расходы определены в соответствии с указаниями СНиП 2.04.02-84, СНиП 21-02-99, ВСН 01-89.

Водоснабжение проектируемого здания холодной водой предусматривается от существующих наружных сетей водопровода 200мм по ул. Сумская.

Для учета хозяйственно-питьевого потребления холодной воды на вводе водопровода в здание предусматривается установка водомерного узла. Для нужд пожаротушения на вводе водопровода так же предусматривается учет холодной воды (запроектирован самостоятельный водомерный узел на пожаротушение).

Трубопроводы системы хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 ((проходящих по помещениям ремонтной мастерской) и полипропиленовых труб PPRС, PN20 (проходящих в помещении санузла и душевой).

Для мойки автомобилей запроектирована система оборотного водоснабжения   ЗАО «Техносфера». Технологическая схема оборотного водоснабжения включает в себя: а) сборный лоток-песколовка ЛПЛ 1.4; б) сборная емкость; в)установка очистки сточных вод от автомоек «Поток 1»; г)емкость чистой воды в комплекте  с насосом; д)комплект трубопроводов и арматуры. Все это оборудование поставляется ЗАО «Техносфера» комплектно.

Трубопроводы системы горячего водоснабжения запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 (проходящих по помещениям ремонтной мастерской) и полипропиленовых труб PPRС, PN20 (проходящих в помещении санузла и душевой).

Сбор и отвод бытовых стоков от  здания гаража предусматривается внутренней канализационной сетью в колодец наружной сети бытовой канализации. Внутренняя сеть канализации состоит из поэтажных разводок, стояков, сборных трубопроводов. Из здания стоки отводятся через канализационный выпуск. Стояк бытовой канализации выводятся выше кровли на 500мм.

Внутренняя сеть бытовой канализации здания  (поэтажные разводки, стояки, сборные трубопроводы) запроектирована из полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 22689-89. Выпуск канализации проектируется  из канализационных труб из непластифицированного поливинилхлорида по ТУ 6-19-307-86. Вентиляционный канализационный стояк, проходящий по помещению автостоянки, запроектирован из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Монтаж и приемку систем водоснабжения и канализации  производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов  систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» и СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена».

#### Наружный водопровод и канализация.

Водоснабжение проектируемого здания предусматривается от существующих наружных сетей водопровода диаметр 200мм по ул. Сумская.

Для подачи воды к проектируемому зданию от существующих сетей водопровода запроектирована сеть наружного водопровода из напорных полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR17 Ф160мм по ГОСТ 18599-2001.

Наружное пожаротушение проектируемого здания (степень огнестойкости-II, категория по пожарной опасности-В, строительный объем-11500м3), с расчетным расходом 15 л/сек, (СП  8.13130.2009 табл.3 и СНиП 21-02-99 табл.6), предусматривается из существующего и проектируемого пожарных гидрантов, установленных в колодцах на наружной сети водопровода.

Сброс бытовых стоков от здания гаража предусматривается  в существующую сеть внутриплощадочной канализации Ф150мм. Проектом предусматривается перекладка (вынос) участка существующей сети канализации, попавшей под проектируемое здание гаража.

Наружная сеть бытовой канализации проектируется самотечная. Самотечная сеть бытовой канализации запроектирована из канализационных керамических труб по ГОСТ 286-82.

Монтаж и испытание систем водопровода и канализации производить согласно требований СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

# Система автоматического пожаротушения.

Источником водоснабжения для нужд пожаротушения здания служит наружная сеть существующего водопровода Ф200мм по ул. Сумская. Проектируемое здание по функциональному назначению разделено на два пожарных отсека: а)  стоянка автомобилей (степень огнестойкости-II, категория по пожарной опасности-В, строительный объем-5700м3); б) ремонтные мастерские (степень огнестойкости-II, категория по пожарной опасности-В, строительный объем-5800м3).

Проектом предусмотрено оборудование автоматической спринклерной  водозаполненой системой пожаротушения помещений автостоянки. Так же предусмотрено внутреннее пожаротушение помещений автостоянки и ремонтных мастерских из пожарных кранов диаметром 65мм. Проектом предусматривается одна секция спринклерной установки с узлом управления.

Система пожаротушения помещений  автостоянки предназначена для автоматического обнаружения очага загорания в защищаемых помещениях с формированием сигнала о пожаре и для локализации и тушения пожара без участия человека. Сигнал о начале работы установки подается в помещение охраны. Режим работы автоматической установки водяного пожаротушения круглосуточный.

Основные расчетные характеристики установок пожаротушения принимаем согласно СП  5.13130.2009 , СП  10.13130.2009, СНиП  21-02-99.

Электроснабжение и электрооборудование

# Электроснабжение

Источником электроснабжения является существующая трансформаторная подстанция ТП-300, РУ-0,4 кВ. По степени надежности электроснабжения  проектируемое здание относится к потребителям III категории. Электроснабжение проектируемого гаража предусмотрено по двум самостоятельным вводам. Каждый ввод выполнен кабелем ВВГнг-5х95 мм2. Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой на первом этаже установлено ВРУ. В качестве вводно-распределительного устройства приняты шкафы типа ВРУ-3АТ-12, ВРУ 8504, ЩРУН-3/30 и панель АВР. Для распределения электроэнергии используются щиты типа ЩРН фирмы «ЭКФ». Для электропотребителей I категории надежности предусмотрена установка панели АВР. Учет электроэнергии предусмотрен на панели в ВРУ. В качестве приборов учета используются многотарифные электронные счетчики типа «Меркурий-230ART».

# Силовое электрооборудование

Напряжение сети 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформатора. Силовыми потребителями являются электродвигатели технологического и вентиляционного оборудования и освещение.

В соответствии с СП 31-110-2003, электроприемники проектируемого здания по степени надежности электроснабжения относятся к следующим категориям:

- I категория – аварийное освещение, установка автоматического пожаротушения, установка автоматической пожарной сигнализации, вентиляция дымоудаления;

- III категория – все остальные электроприемники.

Магистральные и групповые сети выполняются кабелем марки ВВГнгLS и прокладываются:

- в технических помещениях открыто по стенам в кабель - каналах;

- в помещении ИТП и насосной открыто по стенам в виниловых гофрированных трубах;

- в остальных помещениях скрыто в штробах стен.

Кабели сечением до 10 мм2 проложить в коробах по стенам на высоте не ниже 3 м от пола. Кабели сечением выше 10 мм2 проложить открыто по кабельному лотку по стенам на высоте не менее 3,5 м от пола. Стояки выполняются в виниловых трубах.

# Электроосвещение

Проектом предусмотрены следующие виды освещения:

- рабочее;

- аварийное безопасности;

- аварийное эвакуационное.

# Заземление. Уравнивание потенциалов

Для защиты от поражения электрическим током в проекте предусмотрена система заземления электроустановок типа ТN-S. Для заземления и уравнивания потенциалов используется главная заземляющая жила (ГЗЖ), находящаяся во ВРУ на первом этаже здания.

Заземлению подлежат корпуса всех металлических щитов, электродвигателей, сантехнических систем, венткороба, лотки для прокладки кабелей и проводов. Кроме того, в качестве дополнительной меры защиты от поражения электрическим током, проектом предусмотрена установка устройства защитного отключения (УЗО).

# Молниезащита

Здание гаража относится ко II категории молниезащиты. Комплекс средств молниезащиты здания включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии и устройства защиты от вторичных воздействий молнии. Токи молнии, попадающие в молниеприемник, отводятся в заземлитель через систему токоотводов и растекаются в земле.

В качестве молниеприемного устройства принимается молниеприемная сетка с шагом ячеек не менее 9х9 м, выполненная из стальной полосы (табл. 3 РД 34.21.122-87), накладываемая на кровлю. Выступающие над кровлей металлические элементы (трубы, вентиляционные  устройства и т. д.) присоединяются к молниеприемнику полосой 40х4 мм.

Наружный контур заземления состоит из кольцевого стального прямоугольного оцинкованного проводника сечением 40х5 мм (табл. 3 РД 34.21.122-87), проложенного по периметру здания на глубине 0,8 м и на расстоянии 1,2 м от стен подземной части здания и присоединенных к нему с шагом не более 20 м горизонтальных электродов-заземлителей, выполненных из угловой стали сечением 50х50х5 мм, длиной 2,5 м.

Связь и сигнализация

# Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре

В соответствии с СП 5.13130.2009 табл. А.3 «Перечень  помещений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», все помещения, за исключением помещений категории В4 и Д, санузлов и помещений с мокрыми технологическими процессами, оборудуются автоматической пожарной сигнализацией.

Система пожарной сигнализации предусматривается на базе аппаратуры интегрированной системы охраны «Орион» (ИСО «Орион») производства НВП «Болид» (г. Королев Московской области). В качестве датчиков приняты извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП212-83СМ, тепловые ИП1114-01-А1 и ручные ИПР.

Сеть пожарной сигнализации выполнена кабелем КПВВнгLS - 2х0,5 мм, прокладываемым открыто, в ПВХ кабель - канале.

# Мероприятия по технике безопасности, промышленной санитарии и охране труда

Комплекс мероприятий по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии выполнять в соответствии с ОНТП 01-91.

Компоновка помещений и технологического оборудования выполнена с учетом обеспечения последовательности технологических процессов и нормальных проходов между оборудованием и стенами здания.

Для создания безопасных и благоприятных условий труда предусмотрены следующие мероприятия:

- обеспечение пожаробезопасности в соответствии Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ;

- создание нормального температурного режима в производственных и бытовых помещениях за счет системы отопления;

- создание оптимальной освещенности на рабочих местах и в бытовых помещениях в соответствии с требованиями действующего СНиП.

Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны соответствовать общим требованиям безопасности труда, предусмотренным ГОСТ12.3.002-75*, а также требованиям безопасности различных групп производственных процессов:

- оборудование производственное ГОСТ12.2.003-91;

- ремонт и техническое обслуживание автомобилей ГОСТ 12.3.017-79.

Безопасные условия труда работающих обеспечиваются принятыми в проекте объемно-планировочными и конструктивными решениями, системами вентиляции, отопления и освещения.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка | га | 0,3942 |
| 2 | Площадь твердого покрытия | м2 | 1447,6 |
| 3 | Площадь застройки | м2 | 2495 |
| 4 | Плотность застройки | % | 37 |
| 5 | Число стояночных мест | ед | 27 |
| 6 | Число постов ТО и ТР | ед | 5 |
| 7 | Тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,326 |
| 8 | Расчетная электрическая мощность | кВА | 85,9 |
| 9 | Расход воды | м3/сут | 1,88 |
| 10 | Количество работающих (всего) | чел | 50 |
| 11 | Количество работающих в наибольшую смену | чел | 50 |
| 12 | Общая сметная стоимость строительства (в текущих ценах) | млн. руб | 66017.90 |
| 13 | Продолжительность строительства | мес | 28 |

Произвести все необходимые подготовительные строительно-монтажные работы на месте работ.

Весь строительный мусор, образующийся в результате выполнения работ, незамедлительно вывозится исполнителем за пределы предприятия и утилизируется.

Условия исполнения

Исполнитель представляет  коммерческое предложение на выполнение этапов работ с приложением цен на объемы работ.

Все работы Исполнитель выполняет «под ключ» и несёт полную ответственность за эксплуатирование здания, в соответствии с нормами,  в течение гарантийного срока.

Во время проведения конкурса Исполнитель должен предоставить список потенциальных субподрядчиков, которые будут обсуждаться на коммерческих переговорах. Любой субподрядчик предложенный после может быть отклонен без затрат для Заказчика.

Монтаж и шефмонтаж.

Исполнитель отвечает за предоставление всего монтажного оборудования, включая краны, леса, сварочное оборудование, оборудование ТБ, расходные материалы и т.д. Исполнитель должен предоставить руководителя работ из своего штата для надзора за проведением строительно-монтажных работ, который также будет следить за качеством работ и соблюдением правил безопасности при производстве работ.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ОАО «Курские электрические сети» 305035, г. Курск, улица Асеева, 4а ИНН 4632064246 КПП 463250001 ОГРН 1064632038987 ОАО Банк ЗЕНИТ в «Курский» филиал р/с 40702810300050000620 к/с 30101810700000000714 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области БИК 043807714 ______________ ______________ _______________ | _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ |

Приложение №2

к договору подряда от «_____»__________20___г.

| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ стоимости строительства гаража на 30 автомобилей с ремонтными мастерскими ОАО "Курские электрические сети" по ул. Сумской, 41 в г. Курске |
| --- |
|  | Составлен в ценах на I кв 2013г. |  |  |  |  |  |
| № | №№смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. рублей | Прочих затрат | Общая сметная стоимость в тыс. руб. |
| п/п |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели, инвентаря |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Глава 1. Подготовка территории строительства. |  |  |  |  |
| 1 | Лок.см | Разбивка осей и отвод |  |  |  |  |  |
|  | №01-01 | участка |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по главе 1: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Глава 2.Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
| 2 | Об.см№02-01 | Гараж |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6753,15 | 371,89 | 3743,64 | -- | 10868,68 |
|  |  | Итого по главе 2: | 6753,15 | 371,89 | 3743,64 |  | 10868,68 |
|  | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Об.см№06-01 | Тепловая сеть |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27,25 |  |  | -- | 27,25 |
| 4 | Об.см№06-02 | Сети водопровода |  |  |  |  |  |
|  |  | и канализации |  | 147,57 |  |  | -- | 147,57 |
|  |  | Итого по главе 6: | 174,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,82 |
|  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Об.см№07-01 | Общеплощадочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | 597,23 |  |  | -- | 597,23 |
|  |  | Итого по главе 7: | 597,23 |  |  |  | 597,23 |
|  |  | Итого по главам 1-7: | 7525,20 | 371,89 | 3743,64 | 0,00 | 11640,73 |
|  | Глава 8. Временные здания и сооружения. |  |  |  |  |  |
| 6 | ГСН 81-05- | Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
|  | 01-2001 п.4.2 т.ч.п2.1 |  | 1,44 | % | 108,36 | 5,36 | -- | -- | 113,72 |
|  |  | Итого по главе 8: | 108,36 | 5,36 |  |  | 113,72 |
|  |  | Итого по главам 1-8: |  |  | 7633,56 | 377,25 | 3743,64 | 0,00 | 11754,45 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГСН 81-05- | Дополнительные затраты при |  |  |  |  |  |
|  | 02-2001 п.11.4 | производстве работ в зимнее |  |  |  |  |  |
|  |  | время | 1,5 | % | 114,50 | 5,66 | -- | -- | 120,16 |
| 8 | Лок.см№09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -- | -- | -- | 39,14 | 39,14 |
|  |  | Итого по главе 9: | 114,50 | 5,66 | 0,00 | 39,14 | 159,30 |
|  |  | Итого по главам 1-9: | 7748,06 | 382,91 | 3743,64 | 39,14 | 11913,75 |
|  | Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор), авторский надзор |  |  |  |  |  |
| 9 | Прил.к постан. | Технический надзор |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2,14 | % |  | -- | -- | -- | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по главе 10: | -- | -- | -- | 0,00 | 0,00 |
|  | Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Договор | Проектные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | 3220/3,05 |  | -- | -- |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ПРФ | Экспертиза проектов- |  |  |  |  |  |
|  | 5.03.07№145 | 268,784/3,13 |  | -- | -- | -- | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Итого по главе 12: | -- | -- | -- | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по главам 1-12: | 7748,06 | 382,91 | 3743,64 | 39,14 | 11913,75 |
| 12 | МДС | Резерв средств на |  |  |  |  |  |
|  | 81.35-2004 | непредвиденные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | % | 154,96 | 7,66 | 74,87 | 0,78 | 238,27 |
|  | Итого по сводному сметному расчету в ценах 2001г |  |  |  |  |  |
|  |  | 7903,02 | 390,57 | 3818,51 | 39,92 | 12152,02 |
|  | Итого по сводному сметному расчету на I кв. 2013 г. | К=5,18 | К=5,18 | К=3,31 | К=8,7 |  |
|  |  | 40937,65 | 2023,15 | 12639,27 | 347,30 | 55947,37 |
|  |  | Технический надзор |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Проектные работы |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Экспертиза проекта |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 40937,65 | 2023,15 | 12639,27 | 347,30 | 55947,37 |
|  |  | НДС-18% |  | 7368,78 | 364,17 | 2275,07 | 62,51 | 10070,53 |
|  |  | Всего: |  |  | 48306,43 | 2387,32 | 14914,34 | 409,81 | 66017,90 |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ОАО «Курские электрические сети» 305035, г. Курск, улица Асеева, 4а ИНН 4632064246 КПП 463250001 ОГРН 1064632038987 ОАО Банк ЗЕНИТ в «Курский» филиал р/с 40702810300050000620 к/с 30101810700000000714 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области БИК 043807714 ______________ ______________ _______________ | _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ |

Приложение № 3

к договору подряда от «_____»__________20___г.

Календарный план строительства объекта

| № п/п | Этап работ | Срок выполнения работ | Расчетная цена этапа, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы: земляные, фундаменты, колонны, перекрытия | начало 01.08.2013г. – окончание 31.12.2013г. | 18 485 000,00 |
| 2. | Общестроительные работы: колонны, перекрытия, стены, кровля, проемы, лестницы, полы, входы, отделочные работы (внутренние) | начало 01.01.2014г. – окончание 31.12.2014г. | 20 000 000,00 |
| 3. | Отделочные работы (внутренние и наружные), сантехнические работы, отопление, индивидуальные тепловой пункт, вентиляцию, теплоснабжение приточных установок, электрооборудование и электроосвещение, автоматическое пожаротушение, тепловая сеть, сети водопровода и канализации, технологическое оборудование, пусконаладочные работы, общеплощадочные работы. | начало 01.01.2015г. – окончание 31.12.2015г. | остаток |
|  | Итого по этапам: |  |  |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ОАО «Курские электрические сети» 305035, г. Курск, улица Асеева, 4а ИНН 4632064246 КПП 463250001 ОГРН 1064632038987 ОАО Банк ЗЕНИТ в «Курский» филиал р/с 40702810300050000620 к/с 30101810700000000714 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области БИК 043807714 ______________ ______________ _______________ | _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ |

- Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок

- Общий порядок проведения конкурса

  - Конкурс проводится в следующем порядке:

    - публикация Извещения о проведении конкурса;

    - предоставление Конкурсной документации подрядчикам;

    - подготовка Участниками конкурса своих Конкурсных заявок; разъяснение Организатором конкурса Конкурсной документации, если необходимо;

    - подача Конкурсных заявок и их прием;

    - вскрытие конвертов с Конкурсными заявками;

    - оценка Конкурсных заявок;

    - проведение переторжки – при необходимости;

    - определение Победителя конкурса;

    - подписание Протокола о результатах конкурса;

    - подписание Договора;

    - уведомление Участников конкурса о результатах конкурса.

  - Дополнительные условия и процедуры конкурса описаны в разделе 5.

- Публикация извещения о проведении конкурса

      - Извещение о проведении конкурса было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1

      - Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора конкурса никаких последствий.

- Предоставление Конкурсной документации подрядчикам

        - Подрядчики должны получить Конкурсную документацию в порядке, указанном в Извещении о проведении конкурса.

        - Организатор конкурса отвечает за выполнение условий Извещения о проведении конкурса и Конкурсной документации только перед теми Участниками конкурса, которые получили Конкурсную документацию в порядке, указанном в пункте 4.3.1.

- Подготовка Конкурсных заявок

Общие требования к Конкурсной заявке

          - Участник конкурса должен подготовить Конкурсную заявку, включающую:

            - письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации;

            - коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации;

            - техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации;

            - протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации;

            - документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса требованиям настоящей Конкурсной документации.

          - Участник конкурса имеет право подать только одну Конкурсную заявку. В случае нарушения этого требования все Конкурсные заявки такого Участника конкурса отклоняются без рассмотрения по существу.

          - Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Конкурсной заявке.

          - Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку, должен быть скреплен печатью Участника конкурса.

          - Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Конкурсной заявки. Входящие в состав Конкурсной заявки копии документов, подтверждающих юридический статус Участника конкурса (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в информационные конверты только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

          - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Конкурсной заявки (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Конкурсной заявки; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц – «информационный конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

          - Документы (листы и информационные конверты), входящие в Конкурсную заявку, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Конкурсная заявка состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

          - Участник конкурса также должен подготовить 1 копию Конкурсной заявки на бумажном носителе. Копии Конкурсной заявки подготавливаются путем ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в Конкурсную заявку после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием.

          - Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым приемлемым для данного вида материалов способом. Соответствующие копии помещаются в конверты и помечаются «копия информационного конверта №1» и т.д.). При невозможности представить копии материалов, содержащихся в информационных конвертах, Участник конкурса помещает в информационный конверт ссылку с указанием: «см. информационный конверт №… Конкурсной заявки»).

          - Никакие исправления в тексте Конкурсной заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

          - Организатор по окончании конкурса возвращает (по просьбе Участника конкурса) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Конкурсной заявки данного Участника конкурса.

Требования к сроку действия Конкурсной заявки

          - Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Участником конкурса в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем  шестьдесят календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов с Конкурсными заявками.

          - Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Конкурсной заявки.

Требования к языку Конкурсной заявки

          - Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

          - Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор конкурса будет принимать решение на основании перевода.

          - Организатор конкурса вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

Требования к валюте Конкурсной заявки

          - Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

          - Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Начальная (предельная) цена

          - В соответствии с Извещением о проведении конкурса, начальная (предельная) цена составляет: 66 017 900,00 (шестьдесят шесть миллионов семнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в рублях РФ, в том числе НДС.

          - Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсную заявку только на том основании, что предложенная Участником конкурса цена превышает установленную начальную (предельную).

Разъяснение Конкурсной документации

          - Участники конкурса вправе обратиться к Организатору конкурса за разъяснениями настоящей Конкурсной документации. Запросы на разъяснение Конкурсной документации должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника конкурса.

          - Организатор конкурса обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который он получит не позднее чем за 10 дней до истечения срока приема Конкурсных заявок. При этом копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам конкурса, официально получившим настоящую Конкурсную документацию.

Внесение поправок в Конкурсную документацию

          - Организатор конкурса в любой момент до истечения срока приема Конкурсных заявок вправе внести поправки в настоящую Конкурсную документацию.

          - Все Участники конкурса, официально получившие настоящую Конкурсную документацию, незамедлительно уведомляются о сути таких поправок с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) с последующим направлением сообщения почтой или телеграммой.

          - При необходимости Организатор конкурса может продлить срок приема Конкурсных заявок.

Продление срока окончания приема Конкурсных заявок

          - При необходимости Организатор конкурса имеет право продлевать срок окончания приема Конкурсных заявок.

          - Все Участники конкурса, официально получившие настоящую Конкурсную документацию, незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта). Дополнительно Организатор конкурса направляет этим Участникам конкурса письменное уведомление о переносе срока окончания приема Конкурсных заявок.

          - Организатор конкурса также вправе попросить Участников конкурса продлить срок действия Конкурсных заявок. Участник конкурса вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Организатора конкурса о продлении срока действия Конкурсных заявок не имеет никаких отрицательных последствий и Конкурсная заявка такого Участника конкурса действует в течение первоначально установленного срока.

- Требования к Участникам конкурса. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

Требования к Участникам конкурса

              - Участвовать в конкурсе может либо любое юридическое или физическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

                - Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

                - Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;

                - Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

              - В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- нотариально заверенную копию устава в действующей редакции;

- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- копии годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год; 2012 год;

- нотариально заверенные копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

- нотариально заверенные копии свидетельств СРО о допуске к видам работ, подлежащим выполнению в соответствии с заключаемым договором подряда;

- анкету по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

- оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

- оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

- оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

- оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

- заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника крупной) – справку в произвольной форме;

- заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной форме;

- заверенная Участником справка в произвольной форме что он не являться неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не приостановлена;

- заверенные участником копии налоговой декларации по налогам на добавленную стоимость за  2012 год;

- иные документы, которые, по мнению Участника, конкурса подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

              - В случае, если Участник конкурса зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан представить все документы, предусмотренные пунктом 4.5.2. настоящей Конкурсной документации. В случае, если в соответствии с законодательством страны Участника представление тех или иных документов не возможно – Участник обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.

              - Все указанные документы прилагаются Участником конкурса к Конкурсной заявке.

              - В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

- Подача Конкурсных заявок и их прием

- Перед подачей Конкурсная заявка и ее копии должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Конкурсная заявка запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Конкурсная заявка». Копии Конкурсной заявки запечатываются в конверты, обозначаемые словами «Копия-1», «Копия-2» и т.д.

- На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

  - наименование и адрес Организатора конкурса в соответствии с пунктом1.1.1;

  - полное фирменное наименование Участника конкурса и его почтовый адрес;

  - предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1.

- Запечатанные конверты с Конкурсной заявкой и ее копиями помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

- наименование и адрес Организатора конкурса в соответствии с пунктом1.1.1;

- предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1.;

- слова «Не вскрывать до 13-00 по московскому времени «23» июля 2013 года. Вскрывать только на заседании Конкурсной комиссии».

- Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на внешнем конверте не следует указывать адрес Участника конкурса.

- Участники конкурса должны обеспечить доставку своих Конкурсных заявок по адресу: 305007, г. Курск, ул. Сумская, 41, кабинет 104, тел. (4712) 73-03-23. При этом Участникам конкурса рекомендуется предварительно связаться с ведущим инженером отдела закупок Джиоевым Артемом Роландовичем, по телефону: (4712) 73-03-23, а также по электронной почте snab@energo.sovtest.ru. В случае направления Конкурсной заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Конкурсной заявки.

- Организатор конкурса заканчивает принимать Конкурсные заявки в 12-00 по Московскому времени «22» июля 2013. Ответственный: ведущий инженер отдела закупок Джиоев Артем Роландович. Конкурсные заявки, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором конкурса без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

- Организатор конкурса выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.

- Вскрытие поступивших на конкурс конвертов

- Организатор конкурса проводит закрытую процедуру вскрытия поступивших конвертов начиная с 13-00 по московскому времени «23» июля 2013 года по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 41, приемная технического директора в присутствии не менее чем двух членов Конкурсной комиссии.

- В ходе данной процедуры Конкурсная комиссия вскрывает каждый полученный конверт и оглашает следующие сведения, основываясь на материалах Конкурсной заявки:

  - наименование и адрес Участника конкурса;

  - наименование выполняемых работ и общую цену Конкурсной заявки;

  - иные сведения, которые Конкурсная комиссия считает нужным огласить.

- По ходу процедуры вскрытия Конкурсная комиссия ведет соответствующий протокол, в котором отражена вся информация, оглашенная Конкурсной комиссией.

- Оценка Конкурсных заявок

Общие положения

- Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

- Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию и оценочную стадию.

Отборочная стадия

- В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

  - правильность оформления Конкурсных заявок и их соответствие требованиям настоящей Конкурсной документации по существу;

  - соответствие Участников конкурса требованиям настоящей Конкурсной документации;

  - соответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей Конкурсной документации.

- В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия может запросить Участников конкурса разъяснения или дополнения их Конкурсных заявок, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Конкурсная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Конкурсной заявки.

- При проверке правильности оформления Конкурсных заявок Конкурсная комиссия вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Конкурсной заявки. Конкурсная комиссия с письменного согласия Участника конкурса также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

- По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Конкурсной документации;

- поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящей Конкурсной документации;

- поданы Участниками конкурса, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им продукции;

- содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей Конкурсной документации;

- поданные Участниками конкурса, которые не согласились с предложениями Конкурсной комиссией по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их Конкурсных заявках.

- В случае, если подавшие заявки Участники удовлетворяют любому из следующих условий:

- в состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;

- одна из компаний владеет более чем 50% другой;

- исполнительный орган один и тот же,

то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена одна единая заявка, в противном случае Конкурная комиссия имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки.

- Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную начальную (предельную) цену.

Оценочная стадия

- В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие

Для каждой заявки на участие, допущенной к сопоставлению, составляется следующая оценочная таблица:

| № п/п | Показатели | Значимость критериев, % | Порядок оценки | Шкала оценки в баллах | Данные по участнику | Баллы по участнику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего баллов |  |  | 0-100 | 100 | 100 |
| 1 | Цена договора (баллы с учетом значимости критерия) | 10% | Количество баллов | Условия присвоения баллов | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 10 | цена предложения ниже заявленной Заказчиком |  |  |  |
|  |  |  | 0 | цена предложения заявленная Заказчиком | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Квалификация участника размещения заказа (баллы с учетом значимости критерия) | 90% | Количество баллов | Условия присвоения баллов | 0-90 | 90 | 90 |
| 2.1. | Опыт выполнения аналогичных договоров | 20% | 20 | 1 договор и более | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | 0 | Отсутствие опыта | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Отсрочка платежа | 30% | 30 | 120 дней и более | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  | 15 | 60 – 120 дней | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 5 | 30 – 60 дней | 5 | 5 | 5 |
| 2.3. | Наличие в собственности или в аренде спецтехники для выполнения работ: | 15% | 15 | При наличии спец техники | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 0 | при отсутствии спец техники | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Наличие рекомендательных писем от Заказчиков | 10% | 10 | свыше 5-ти рекомендательных писем | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 3 | 3 – 5 рекомендательных писем | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  | 0 | отсутствие рекомендательных писем | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Наличие финансовых средств на счете Участника подавшего предложение | 15% | 15 | 10 млн. рублей и более | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 10 | 5 – 10 млн. рублей | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 0 | менее 5 млн. рублей | 0 | 0 | 0 |

Лучшей признается заявка на участие, набравшая наибольшее количество баллов, а если таких заявок несколько, то заявка с наибольшим количеством баллов поданная раньше других.

- Определение победителя Конкурса

- Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировании Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

- Решение Конкурсной комиссии по определению Победителя конкурса оформляется протоколом заседания комиссии.

- Участник конкурса незамедлительно уведомляется о признании его Победителем конкурса и о месте и порядке подписания протокола о результатах конкурса.

- Подписание протокола о результатах конкурса

- Подписание Протокола о результатах конкурса назначается (предварительно) на 13-00 по московскому времени «26» июля 2013 года по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 41 приемная технического директора. Конкурсная комиссия в особых случаях может продлить данный срок в большую сторону. Точное время и место подписания Протокола о результатах конкурса указывается в уведомлении Победителю конкурса.

- Протокол о результатах конкурса подписывается в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

- С каждой из сторон Протокол о результатах конкурса подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица), а также скрепляется печатями сторон. При этом каждая из сторон вправе потребовать подтверждения правомочия лица, подписывающего Протокол о результатах конкурса.

- Организатор конкурса имеет право расторгнуть Протокол о результатах конкурса в одностороннем порядке, если Победитель конкурса:

  - не подпишет Договор в установленные Протоколом о результатах конкурса сроки;

  - не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией.

- Подписание Договора

- Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается, в течение 20 дней на основании протокола о результатах конкурса, подписанного этим Участником и Организатором конкурса.

- В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.4.11.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

- По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении конкурса, настоящей Конкурсной документации и Конкурсной заявке Победителя конкурса, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.

- Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса

- Организатор конкурса незамедлительно после подписания протокола о результатах конкурса направит всем Участникам конкурса письменное уведомление, в котором указывает:

  - наименование и адрес Победителя конкурса, подписавшего Договор;

  - краткое изложение предмета и общей цены Договора.

- Организатор конкурса публикует вышеприведенные сведения о результатах конкурса или о том, что конкурс не состоялся  на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте ОАО «Курские электрические сети» www.kurskenergy.ru  в разделе «Закупки».

- Если между подписанием протокола и договора изменится победитель (например, вследствие отказа), участники извещаются о новом победителе в том же порядке.

- Дополнительные условия проведения конкурса.

Дополнительные инструкции по подготовке Конкурсных заявок

- Статус настоящего раздела

  - Настоящий подраздел дополняет условия проведения конкурса и инструкции по подготовке Конкурсных заявок, приведенные в разделе 4.

  - В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 4 применяются требования настоящего раздела.

  - В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела применяются те требования, которые приведены последними.

- Участие в конкурсе генеральных подрядчиков

- Во изменение требований подраздела 4.5, принимать участие в конкурсе и претендовать на победу в нем могут генеральные подрядчики при условии соблюдения нижеприведенных требований.

- Генеральный подрядчик должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков:

  - осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

  - согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ;

  - отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (подраздел 4.5).

- Генеральный подрядчик также должен доказать Заказчику, что у него имеется продуманная схема управления проектом и субподрядчиками.

- Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа генеральных подрядчиков, однако, не имеет при этом права самостоятельно принимать участие в конкурсе.

- Каждый генеральный подрядчик может подать только одну конкурсную заявку и не может быть субподрядчиком у других генеральных подрядчиков. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.

- В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит конкурсную заявку с учетом следующих дополнительных требований:

- в конкурсную заявку включается письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал; составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения работ;

- конкурсная заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным требованиям;

- конкурсная заявка дополнительно должна включать сведения о распределении объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

- Конкурсная заявка, которую подает генеральный подрядчик, может быть отклонена, если в процессе конкурса до подписания Протокола о результатах конкурса выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

- Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса в форме неустойки

- Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются залогом денежных средств в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора, а именно: 6 601 790 (Шесть миллионов шестьсот одна тысяча семьсот девяносто) рублей 00 копеек.

- Денежные средства перечисляются на счет заказчика по следующим реквизитам:

ОАО «Курские электрические сети»

ИНН 4632064246 КПП 463250001

р/с 40702810300050000620

в «Курском» филиале ОАО «Банк ЗЕНИТ», г. Курск

к/с 30101810700000000714

БИК 043807714

В назначении платежа необходимо указать предмет конкурса.

- Денежные средства по обеспечению исполнения Конкурсной заявки, перечисленные заказчику в качестве залога, находятся на счете заказчика до момента опубликования на официальном сайте протокола о результатах проведенного конкурса. Факт внесения Участником конкурса денежных средств в качестве обеспечения исполнения Конкурсной заявки подтверждается платежным поручением с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника, подтверждающей перевод денежных средств.

- Обеспечение Конкурсной заявки представляется не позднее подачи заявки, а в состав заявки включается копия документа, свидетельствующего о наличии обеспечения.

- Залогом обеспечиваются следующие обязательства Участника конкурса:

  - обязательство не изменять и не отзывать Конкурсную заявку в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема Конкурсных заявок;

  - обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе Конкурсной заявки;

  - обязательство подписать Протокол о результатах конкурса в случае признания Участника конкурса Победителем конкурса и должного его уведомления об этом;

  - обязательство заключить Договор в установленном настоящей Конкурсной документацией порядке.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения вышеупомянутых обязательств, залог остается распоряжении заказчика.

- Текст настоящего раздела вместе с текстом поданного в составе заявки предложения имеют силу письменного договора о залоге.

- Отсутствие документов, подтверждающих факт внесения Участником конкурса денежных средств в качестве обеспечения исполнения Конкурсной заявки, является основанием для отклонения Конкурсной заявки Участника конкурса.

- Образцы форм документов, включаемых в Конкурсную заявку

Примечание: Раздел (за исключением формы 1) является рекомендательным. при отсутствии в необходимости каких-либо форм они могут не использоваться. В этом случае ссылки на них удаляются.

Письмо о подаче оферты (форма 1)

- Форма письма о подаче оферты

«_____»_______________ года

№________________________

Изучив Извещение о проведении конкурса, опубликованное в [указывается дата публикации Извещения о проведении конкурса и издание, в котором оно было опубликовано], и Конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника конкурса)

предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:

________________________________________________________________________

(краткое описание выполняемых работ)

на условиях и в соответствии с Техническим заданием, календарным планом строительства объекта, Сводной таблицей стоимости работ и порядком оплаты работ(указан в договоре п.3.) и составляющими вместе с настоящим письмом Конкурсную заявку, на общую сумму

| Итоговая стоимость конкурсной заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящая Конкурсная заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Техническое задание на выполнение работ – на ____ л;

- Календарный план строительства объекта – на ____ л;

- Сводная таблица стоимости работ – на ____ л;

- Протокол разногласий по проекту Договора – на ____ л;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса установленным требованиям – на ____ л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- Инструкция по заполнению

- Письмо следует оформить на официальном бланке Участника конкурса. Участник конкурса присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник конкурса должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник конкурса должен указать срок действия Заявки на участие в конкурсе.

- Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника конкурса.

- Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Техническое предложение на выполнение работ (форма №2)

- Форма Технического предложения на выполнение работ

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение на выполнение работ

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

(Здесь Участник конкурса в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания на выполнение работ)

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- Инструкция по заполнению

  - Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

  - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

  - В техническом предложении описываются все позиции 2 с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 3). Участник конкурса вправе указать, что он согласен на техническое задание, изложенное в разделе 2. Конкурсной документации, за исключением (если они есть) таких-то изменений (и указать их).

  - Техническое предложение по работам будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор..

Сводная таблица стоимости работ (форма 3)

- Форма Сводной таблицы стоимости работ

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- Инструкции по заполнению

- Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Участник конкурса указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ.

- В Сводной таблице стоимости работ приводятся соответственно наименование выполняемых работ, единица измерения объема работ, объем работ в указанных единицах измерения, единичная расценка и общая стоимость выполнения работ, полученная путем умножения объема работ на единичную расценку. Также могут быть приведены примечания и комментарии.

Сводная таблица стоимости работ будет служить основой для подготовки приложения №4 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на подготовку Договора данную Сводную таблицу стоимости работ следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде локального сметного расчета.

Протокол разногласий по проекту Договора (форма 4)

- Форма Протокола разногласий по проекту Договора

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника конкурса | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника конкурса | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора

- Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника конкурса требований или предложений по изменению проекта Договора (раздел 3), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

- В случае наличия у Участника конкурса предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник конкурса должен представить в составе своей Конкурсной заявки данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник конкурса должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора конкурса, но отклонение которых Организатором конкурса не повлечет отказа Участника конкурса от подписания Договора в случае признания его Победителем конкурса.

- Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Конкурсной документации и конкурсной заявке Победителя конкурса.

- В любом случае Участник Конкурса должен иметь в виду что:

  - если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора конкурса, такая конкурсная заявка будет отклонена независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

  - в любом случае, предоставление Участником конкурса протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника конкурса и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

Анкета Участника конкурса (форма 5)

- Форма Анкеты Участника конкурса

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника конкурса

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике конкурса (заполняется Участником конкурса) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника конкурса |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП Участника конкурса |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника конкурса (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника конкурса (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника конкурса |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника конкурса, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника конкурса с указанием должности и контактного телефона |  |

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- Инструкции по заполнению

- Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Участники конкурса должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

- В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

(форма 6)

- Форма справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например «2003»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например «2004»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2005 года», «I—II кварталы 2006 года» и т.д.] |  | х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- Инструкции по заполнению

- Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В этой форме Участник конкурса указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов 2 и 3 .

- Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник конкурса может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

- Участник конкурса может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

Справка о материально-технических ресурсах (форма 7)

- Форма Справка о материально-технических ресурсах

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- Инструкции по заполнению

- Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник конкурса считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

Справка о кадровых ресурсах (форма 8)

- Форма Справки о кадровых ресурсах

Приложение 7  к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию) |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- Инструкции по заполнению

- Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником конкурса в ходе выполнения Договора.

- В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника конкурса.

- По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

Информационное письмо о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса (форма 9)

- Форма письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника конкурса} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса}  а именно:

- {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником конкурса могут быть расценены как аффилированность };

- {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником конкурса могут быть расценены как аффилированность };

- ……

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- Инструкции по заполнению

- Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Участники конкурса должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним.  В случае если, по мнению Участника конкурса таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть, что у {указывается наименование Участника конкурса} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса.

- При составлении данного письма Участник конкурса должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником конкурса и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса может быть признано конкурсной комиссией существенным нарушением условий данного конкурса, и повлечь отклонение заявки такого Участника.